Proprietário	: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS

Prefeito		: NORBERTO GONZATTI

Projeto		: PASSEIO PÚBLICO

Local		: RUA INDEPENDENCIA TRECHO I e II

Rua Independência  – Trecho I - A= 510,20 m²

## LOCAÇÃO DA OBRA:

→ Locação da Obra = 510,20 m²

## RETIRADAS:

→ Demolição de calçadas (lajotas/contrapiso) existentes = 102,05 m²

→ Carga Manual e Remoção e Entulhos =102,05 m² x 0,04 m = 4,08 m³

→ Retirada de calçamento =423,70 m²

## REGULARIZAÇÃO / NIVELAMENTO:

→ Regularização e nivelamento da área total = 510,20 m²

## PREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO:

→ Lastro de pó de brita espessura 3,00 cm = 510,20 m² x 0,03 m = 15,31 m³

- CONTRAPISO:

→ Contrapiso espessura 3,00 cm = (60,09 + 55,48 + 354,96) = 470,53 m²

- CONTRAPISO ESTRUTURAL:

→ Contrapiso Estrutural espessura 6,00 cm = 34,45 m²

→ Armação em Tela Soldada = 34,45 m² / 1,47 kg/m² = 23,44 kg

## PISO ALISADO – ACESSO CADEIRANTE:

→ Piso alisado no acesso ao cadeirantes = 1,30 m² x 4,00 Unid. = 5,20 m²

## LAJOTAS PASSEIO PÚBLICO:

→Lajota concreto estirada (49 cm x 49 cm x 3,50 cm - lajota cinza) = 354,96 m²

→Lajota concreto estirada para Acessos (49 cm x 49 cm x 3,50 cm - lajota cinza) = 34,45 m²

→ Lajota de concreto Podotátil (Direcional) (33 cm x 33 cm x 2,50 cm) = 55,82 m²

→ Lajota de concreto Podotátil (Alerta) (33 cm x 33 cm x 2,50 cm) = 60,09 m²

## MEIO FIO:

→ Retirada de meio fio existente = 44,30m x (0,15 x 0,30 m) = 2,00 m³

→ Execução de meio fio 12 cm x 15 cm x 30 cm – 1,00 metros rejuntado e pintado de branco = 191,00 m

## SINALIZAÇÃO

→ Faixa de Pedestre = 9,50 m x 2,00 = 19,00 m² / 2 (devido ser intercalado) = 9,5 m²

Rua Independência  – Trecho II - A= 181,50 m²

## LOCAÇÃO DA OBRA:

→ Locação da Obra = 181,50 m²

## RETIRADAS:

→ Demolição de calçadas (lajotas/contrapiso) existentes = 189,65 m²

→ Carga Manual e Remoção e Entulhos =189,65 m² x 0,04 m = 7,60 m³

→ Retirada de calçamento =0,00 m²

## REGULARIZAÇÃO / NIVELAMENTO:

→ Regularização e nivelamento da área total = 181,50 m²

## PREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO:

→ Lastro de pó de brita espessura 3,00 cm = 181,50 m² x 0,03 m = 5,45 m³

- CONTRAPISO:

→ Contrapiso espessura 3,00 cm = (17,00 + 12,63 + 81,07) = 110,70 m²

- CONTRAPISO ESTRUTURAL:

→ Contrapiso Estrutural espessura 6,00 cm = 50,65 m²

→ Armação em Tela Soldada = 50,65 m² / 1,47 kg/m² = 34,46 kg

→ Contrapiso Estrutural espessura 10,00 cm = 20,15 m²

## PISO ALISADO – ACESSO CADEIRANTE:

→ Piso alisado no acesso ao cadeirantes = 0,00 m² x 0,00 Unid. = 0,00 m²

## LAJOTAS PASSEIO PÚBLICO:

→Lajota concreto estirada (49 cm x 49 cm x 3,50 cm - lajota cinza) = 81,07 m²

→Lajota concreto estirada para Acessos (49 cm x 49 cm x 3,50 cm - lajota cinza) = 50,65 + 20,15 = 70,80 m²

→ Lajota de concreto Podotátil (Direcional) (33 cm x 33 cm x 2,50 cm) = 12,63 m²

→ Lajota de concreto Podotátil (Alerta) (33 cm x 33 cm x 2,50 cm) = 17,00 m²

## MEIO FIO:

→ Retirada de meio fio existente = 66,00 m x (0,15 x 0,30 m) = 2,97 m³

→ Execução de meio fio 12 cm x 15 cm x 30 cm – 1,00 metros rejuntado e pintado de branco = 66,00 m

## SINALIZAÇÃO

→ Faixa de Pedestre = 0,00 m x 2,00 = 0,00 m² / 2 (devido ser intercalado) = 0,00 m²

## TAMPA CONCRETO ARMADO

→ Tampa em CA para BL na Calçada = 4,00 Unid.

Maravilha (SC), 02 de Dezembro de 2014.

________________________________

# Carline Joice Hackenhaar

Assessora em Engenharia Civil – Amerios

CREA/SC 090.319-0