1º ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2016 – MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2016

O MUNICÍPIO DE PALMITOS, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Independência, nº 100, centro, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados que houve a seguinte ALTERAÇÃO no EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2016 – MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2016:

1 - Fica ALTERADO no Anexo 1, item 1, conforme a descrição a seguir:

# ONDE SE LÊ:

Item 1. Massa asfáltica usina a quente, preparada com pedrisco, pó de pedra, granulometria não inferior a 97% na peneira 3/8, teor betume de 4,6 à 5,0% modificado por polímeros enriquecido com 1,5% de pó de borracha, com densidade aparente da massa de 1,8 á 2,20 g/cm³, não emulsionado, para aplicação a frio em manutenção corretiva de revestimentos asfálticos. Embalados em sacos de 25kg. Material laudado por laboratórios credenciados pelo INMETRO.

# LEIA-SE:

Item 1. CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente (DNIT 031/2006-ES e DNER 313/97), em usina de asfalto para fabricação de CBUQ, com temperatura do ligante não inferior a 110ºC, com granulometria densa tipo faixa “C” dosado em até 6% não inferior a 4% com CAP 50/70 (DNER-EM 204), não emulsionado, não diluído, obedecendo integralmente a norma para cimento asfáltico de petróleo DNIT 05/2006-EM mantendo massa específica do CAP=1,000 kg-dm3 com variação máxima e mínima conforme norma DNER-EM 204 e ponto de fulgor mínimo de 235º mesmo depois de sofrer o processo de adição do DOPE (DNER-ME 078 e DNER ME 079) por composto químico polimerizado, límpido, de cor marrom escura, garantindo estocabilidade de até 24 meses depois de usinado, acondicionado em sacos de 25kg, sem perder trabalhabilidade, garantindo aplicação fria e em ambientes úmidos (chuva) sem perder a coesão depois de aplicado, garantindo a compactação (porcentagem de vazio, % entre 3 a 5 DNIT 031/2006) e estabilidade (DNER-ME 043 mínimo 500 kgf).

2 - Fica ALTERADO no Anexo 1, item 3, conforme a descrição a seguir:

# ONDE SE LÊ:

Item 3. Tachão amarelo bi direcional 26x16x6.

# LEIA-SE:

Item 3. Tachão amarelo bi direcional Comprimento: (150+-5) mm, Largura: (250+-5) mm, altura: (47+- 3) mm.

2 – As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

Quaisquer outros esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor de Licitações do Município de Palmitos, através do telefone (49) 3647 9610 ou pelo e-mail: licitacao@palmitos.sc.gov.br.

Palmitos (SC), 15 de Fevereiro de 2016.

NORBERTO PAULO GONZATTI

PREFEITO DE PALMITOS