1º ADENDO MODIFICADOR AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2010:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Independência, nº 100, centro, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados que houve a seguinte ALTERAÇÃO no Pregão Presencial nº 009/2010:

1 - Fica ALTERADA a especificação do item 10, conforme a descrição a seguir:

# ONDE SE LÊ:

| Item | Quant. | Unid. | Preço Máximo Unitário (R$) | Especificação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1,00 | UN | 17.000,00 | CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBILÓGICOS CAPACIDADE 260 LITROS COM NO BREAK 48 HORAS. COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: GABINETE EXTERNO CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO PARA EVITAR PROCESSOS DE CORROSÃO, COM REVESTIMENTO DE PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA. GABINETE INTERNO CONSTRUÍDO EM POLIPROPILENO ISENTA DE CORROSÃO, QUATRO PARTELEIRAS EM ARAMADO VENTILAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE COOLERS PARA HOMOGENEIZAÇÃO DA TEMPERATURA, DOTADA DE LÂMPADA 10 WATTS COM ACIONAMENTO AUTOMATICO. PORTA EM VIDRO DUPLO, COM ABERTURA VERTICAL. CIRCULAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO. PAINEL DE COMANDO NA PARTE SUPERIOR DA CÂMARA. ALARMES DE TEMPERATURA: TEMPERATURA BAIXA E ALTA, FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E PORTA ABERTA, AMBAS COM TECLA DE INIBIÇÃO PARA SILENCIAR O BUZZER. REGISTRADOR DE TEMPERATURAS ELETRONICO DAS TEMPERATURAS MINIMA E MAXIMA. SISTEMA DE EMERGENCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA COMERCIAL AUTOMATICO PARA 48 HORAS. |

# LEIA-SE:

| Item | Quant. | Unid. | Preço Máximo Unitário (R$) | Especificação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1,00 | UN | 17.000,00 | Câmara para conservação de vacinas, de formato externo e interno retangular e cantos arrendodados, internamente; Refrigeração com circulação de ar forçado; Sistema de refrigeração livre de CFC; câmara interna de material não ferroso; equipada com material criogênico; painel de controle frontal de fácil acesso, com comando digital microprocessador de 2°C a 8°C, e temperatura controlada automaticamente a 4°C ou ponto de trabalho; isolamento térmico em poliuretano de alta densidade; Sistema que evita acúmulo de gelo; No mínimo 04 prateleiras tipo grelha ou gaveta, com portas individuais em acrílico; comando digital microprocessado com registro eletrônico das temperaturas máxima e mínima e leitura digital no painel, memorizada mesmo com o desligamento do equipamento;. Sistema de alarme áudio visual para alta e baixa temperatura, com silenciador de alarme sonoro. Chave geral de energia; Volume mínimo de 260 litros; Tensão de alimentação: 220 volts; Manual de operação em português; Registrado na ANVISA. |

Quaisquer outros esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor de Licitações da Prefeitura, através do telefone (049) 36479610.

Palmitos (SC), 21 de junho de 2010.

PAULINO PARISOTTO

PREGOEIRO